## Slide 1
Modulo hidrodinámico proyecto SIPSEM
Andrés Felipe Camilo Martínez; Claudia patricia Urbano Latorre; Wilderman Cerén

## Slide 2: Principio de modelación oceánica
Ejemplo de una malla de diferencias finitas
Modelo oceánico = representación simplificada de los procesos físicos que tienen lugar en el océano.
Modelo oceánico = utiliza leyes físicas, como las ecuaciones de Navier Stokes.
Para ello, el océano se divide en "pequeñas" cajas.
Discretización
Modelos oceánicos

## Slide 3: ¿Qué es el modelo CROCO?
Croco.exe
inputs
outputs
Archivos netcdf
un programa
calcula la evolución del océano.
… a partir de : -> una grilla.
-> condiciones iniciales.
-> condiciones de bordes (fronteras + interface air-mar).
Gracias a las ecuaciones de la dinámica de los fluidos geofísicos
Temperatura,
Salinidad,
Velocidad,
(y otros)
en 4D

## Slide 4: ¿Qué es el modelo CROCO?
“CROCO (Coastal and Regional Ocean COmmunity model). CROCO es un modelo oceánico tridimensional de superficie libre basado en ROMS-AGRIF, con la incorporación de una solución no hidrostática, el modelo resuelve las ecuaciones primitivas sobre coordenadas de seguimiento de terreno (sigma), utilizando métodos de volúmenes finitos.”
Consideraciones importantes:
Aproximación hidrostática : Ecuación de cantidad de movimiento vertical = balance entre el gradiente de presión y la fuerza de boyantez.
Aproximación de Boussinesq : variaciones de densidad solo importan para la fuerza de boyantez
Incompresibilidad.
Tierra esférica : las superficies de geopotencial son esferas = la gravedad es paralela al radio de la Tierra.
Océano “delgado” : h<<Rtierra.
Turbulencia : los flujos turbulentos se parametrizan usando los campos de gran-escala.

## Slide 5: Ecuaciones primitivas

## Slide 6: Dominio de trabajo
Discretización horizontal, tipo de grilla Arakawa-C grid
Discretización vertical, Coordenadas sigma
Coordenadas Sigma,
Seguimiento de terreno

## Slide 7: Parámetros de estiramiento
FormulationVtransform=1
FormulationVtransform=2

## Slide 8: Forzantes: Condiciones de borde

## Slide 9: Forzantes: Condiciones de borde

## Slide 10
Fronteras
“Si un límite lateral mira hacia el océano abierto, se necesitan condiciones sólidas de límite abierto (OBC) (Marchesiello et al., 2001). El forzamiento del trazador y el flujo baroclínico se aplica a través de una condición de radiación adaptativa, que ayuda a que las perturbaciones abandonen el dominio con solo un pequeño efecto en la solución interior. El mismo método se puede aplicar al flujo promediado en profundidad, pero (para el forzamiento de las mareas en particular) generalmente preferimos la característica entrante del sistema de aguas poco profundas como en condiciones de tipo Flather (Marchesiello et al., 2001; Blayo y Debreu, 2005). Esto permite forzar la entrada de datos de onda larga, mientras que los generados dentro del dominio pueden salir, lo que también garantiza la casi conservación de la masa y la energía a través del límite abierto. Se agrega una capa de esponja cerca de los límites abiertos para limitar los efectos a pequeña escala y facilitar la transición entre la solución interior y los datos del límite. Los datos de límite se pueden aplicar solo en el límite (consulte la estrategia BRY a continuación) o en una capa de empuje (estrategia CLIMATOLOGY)”
CROCO and CROCO_TOOLS are provided by http://www.croco-ocean.org

## Slide 11: Forzantes: Condiciones de borde
OBC_M2SPECIFIED | Activate specified OBCs for barotropic velocities
OBC_M2CHARACT | Activate OBCs from characteristic methods for barotropic velocities (default)
OBC_M2ORLANSKI | Activate radiative OBCs for barotropic velocities
OBC_VOLCONS | Enforce mass conservation at open boundaries (with OBC_M2ORLANSKI)
OBC_M3SPECIFIED | Activate specified OBCs for baroclinic velocities
OBC_M3ORLANSKI | Activate radiative OBCs for baroclinic velocities (default)
OBC_TSPECIFIED | Activate specified OBCs for tracers
OBC_TORLANSKI | Activate radiative OBCs for tracers (default)
OBC_TUPWIND | Activate upwind OBCs for tracers

## Slide 12: Forzantes: Condiciones de borde

## Slide 13: Forzantes: Forzante atmosférico
Modelo oceánico forzado
Archivos forzantes
Flujos forzados
Formulas bulk
tensión de viento
flujo total de calor
flujo de agua dulce
flujo short-wave
flujo longwave incidente
(TSM para relajacion)
Temperatura del aire
Humedad
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Flujo long-wave
Flujo short-wave

## Slide 14: Forzantes: Forzante atmosférico

## Slide 15: Opciones de trabajo
Entrada de ríos y evolución de trazadores pasivos.
Interacción oleaje-corriente (WKB module, acoplado con WW3)
Interacción corrientes y sedimentos/Morphodynamics (Módulos USGS/MUSTANG).
Océano/Oleaje/Atmosfera acoplados (using the OASIS-MCT coupler).
Módulos biogeoquímicos (PISCES/BIOEBUS/NPZD).
Acople con módulos Lagrangianos.

## Slide 16: Esquema configuración escala Regional
MERCATOR
GFS (55KM) C/3H
GFS (27 KM) C/H
MERCATOR
HYCOM
WRF (27 KM) C/H
GFS (27 KM) C/H
WRF (27 KM) C/H
ROMS –CARIBE
CROCO-PACÍFICO
FORZANTE SUPERFICIAL
FORZANTE ATMOSFÉRICO
Resolución espacial de 9,2 km Aprox. Dominios ejecutados de forma independiente.
Tres días de calentamiento y cuatro de pronóstico incluyendo el actual.
Se incluyen ríos Magdalena, Orinoco; fuente externa.

## Slide 17: Salida regional Caribe y Pacífico
Temperatura superficial °C
Temperatura superficial °C
Corriente superficial m/s
Corriente superficial m/s

## Slide 18: ¿Cómo validar?
Temperatura.
Temperatura superficial del mar
(SST) que se genera a partir de
Información satelital y medidas in situ
Imágenes satelitales tipo L4
Imágenes tipo L3
Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR)

## Slide 19: Validar modelación Caribe y Pacífico
Diagrama de Taylor Modelación Pacífico
Diagrama de Taylor Modelación Caribe

## Slide 20: Comparación MUR (1Km) y MERCATOR L4 (5.5Km)
Caribe
Pacífico

## Slide 21
MERCATOR y GFS1/4 Global
Regional ~3 kilómetros.
Cada 3 horas.
Mareas TOPEX7.
Costa ~750 metros.
Off-line.
Cada 3 horas.
Puerto ~150 metros.
Off-line.
Cada 3 horas.
Transición a escalas locales (puertos)

## Slide 22
Simulación Intermedia
TSM MERCATOR-CROCO
TSM SATÉLITE-CROCO
Parámetros de Malla
Batimetría de GEBCO
Resolución: 1,8 Km
parameter (LLm0=149, MMm0=212, N=32)
Resolución espacial Imagen satelital 1 kilometro (MUR)
Comparación con MUR y MERCATOR L4

## Slide 23
Configuración.
Vtransform = 2
Theta_s = 7
Theta_b = 2
Hc = 10
N = 32
Hmin = 15
Dt = 200
Zob; arrastre
[1 1 1 1] fronteras
# define Tides
# define blk
# define bry
# define GLS o LMD
No nudging
Mejora temperatura, y corriente; en una pre-evaluación no se desploma la temperatura
Simulación Intermedia

## Slide 24: Simulación Intermedia:Validar con satélite SST
Mejora la correlación!!
Rendimiento diciembre 2022

## Slide 25: Simulación Intermedia: Validar con satélite SSS
Comparaciones de salinidad para el mes de diciembre 2022;
Información obtenida de Miras SMOS (0,25).
Valores bajos de correlación.
Resolución ??
Valor medio del día ??

## Slide 26: Simulación Intermedia: Perfiles temperatura
Puntos de trabajo
Se tiene una pérdida de profundidad que se origina al momento de crear la batimetría por el suavizado de montes marinos

## Slide 27: Simulación Intermedia: Perfiles salinidad
Puntos de trabajo
Se tiene una pérdida de profundidad que se origina al momento de crear la batimetría por el suavizado de montes marinos

## Slide 28
Dominios hijo 2 e hijo 3; con resolución de 750 y 150 metros respectivamente.
Se proyecta información off-line sobre segundo dominio.
Se proyecta información off-line dominio bahía.
Refinamiento de 5 sobre hijo 2
Cartagena: Simulación Costera
Canal del Dique
Referencias.
[1] PEREZ JIMENEZ, C., A., PRADA GARCÍA, L., M., 2015.
[2] MOLARES, R., MESTRES, M., 2012.
Características anidaciones
Parámetros de malla
Hijo 2:
LLm0=149, MMm0=129, N=32
Hijo 3:
LLm0=104, MMm0=129, N=20
Batimetría hijo 2 (m)

## Slide 29: Cartagena: Validación temperatura
Temperatura Superficial
Resultados considerando, transiciones de escala, ajustes de dominio, suavizado topográfico y parametrizaciones en el modelo.
Comparativa entre datos in situ, simulaciones preliminares y nuevos ajustes del modelo.
Temperatura °C
Temperatura sensor Boya No.33 y modelo

## Slide 30: Cartagena: Validación magnitud de la corriente y nivel del mar
Las transiciones entre dominios y la ubicación de las mareas puede ocasionar inconsistencias de borde como por ejemplo “Rim currents”.
Marea
Marea
Corriente superficial
Nivel del mar Isla Naval y Modelo
Velocidad ADCP y modelo, Bocachica

## Slide 31
Modelación Barranquilla
Dominios montados en CROCO; propuesta final
Dominio | Resolución (m) | Size | Numero de Nodos | # Niveles Vertical
COSTERO | 611 | 50*52 Km | 81*87 | 20
PUERTO | 122 | 15*22 Km | 127*177 | 20
Características DOMINIO
Perdida 5 metros
Bocas de Ceniza
Canal Río
Comparación batimetría generada, con puntos XYZ entregados por SEMAC Barranquilla.
Dominio puerto
Comparación GRD modelo, con puntos XYZ entregados por SEMAC Barranquilla.
Interpolada desde XYZ.

## Slide 32: Modelación Barranquilla
Redistribución caudal, temperatura y salinidad.
Mayor caudal en los nodos centrales.
Reubicación de los nodos de flujo.
Ubicación de valores de temperatura de izquierda a derecha.
Salinidad 0.1, 0.5, 2 o 5 PSU.
Activar BBL (parametrización de la capa límite inferior).
Distribución del caudal en cauces separados.
Recomendaciones PhD. Andrés Sepúlveda
Recomendaciones PhD. Ángel Muñoz

## Slide 33: Modelación Barranquilla
Redefinir [I,J] Río.
¿Cuál es el punto real dónde ubicar?
Mascaras Referenciadas
56-60
57-60
58-60
59-60
…
56-60
57-60
58-60
59-60
…
56-60
57-60
58-60
59-60
…
56-60
57-60
58-60
59-60
…

## Slide 34: Simulaciones adicionales
Ɵs =7; Ɵb=2; hc=10.
Temperatura = 31°C
Salinidad = 0,1PSU
Redefinir [I,J] Río. Verificar distribución en la vertical Cte.
Km 000
Km 0250
05/06/23
14/06/23
28/06/23
05/06/23
14/06/23
28/06/23

## Slide 35: Nuevas recomendaciones
Reunión SEMAP.
Extender Causes.
Principal interés velocidad.
Poca afectación componente atmosférico
Nodos GFS y WRF
Nodos NCOM y CROCO
A nivel atmosférico lo importante es que la cantidad de nodos existentes reproduzcan apropiadamente las variables (T2, Rhm, flujos, etc.)

## Slide 36
Resultado final río Magdalena
Disponible en : http://172.25.19.19/dav/roz/ww3/graphs/Corrientes_CROCO_Barranquilla/Puerto/
Temperatura °C
Salinidad PSU

## Slide 37
Densidad Kg * m^-3
Velocidad m * s^-1
Resultado final río Magdalena
Disponible en : http://172.25.19.19/dav/roz/ww3/graphs/Corrientes_CROCO_Barranquilla/Puerto/

## Slide 38: Aplicaciones ejecutadas SOMO
Sistema Operacional
Blowout
Sistema de derrames de hidrocarburos
Búsqueda y rescate

## Slide 39: Aplicación: Visualizador.
SIPSEM
Puertos del estado
CHONOS

## Slide 41
Escenarios para
1
Configuración.
Vtransform = 2
Theta_s = 7
Theta_b = 2
Hc = 10
Hmin = 15
Dt = 200
Zob; arrastre
[1 1 1 1] fronteras
# define Tides
# define blk
# define bry
# define GLS o LMD
No nudging
CON GLS
CON LMD
Corriente aparentemente bien
Se está generando una variación atípica de la temperatura con Vtrasf = 2; a pesar de define new_system coord
Simulación Intermedia